## Slide 1: Computer Networking A Top-Down Approach pp.623-656
moririn
2019/03/07 (Thu.)

## Slide 2: 目次
即時会話型アプリケーションプロトコル
  RTP
  SIP
    既知の IP アドレスへのコール
    未知の IP アドレスへのコール
マルチメディアのためのネットワーク
  ベストエフォートネットワーク
  サービスのクラス分類
  スケジューリング
    FIFO キューイング
    優先度付キューイング
    ラウンドロビン, 重み均等化キューイング
    ポリシング
  Diffserv
  QOS

## Slide 3: アプリケーションプロトコル
RTP
  即時会話型アプリケーションプロトコル
  パケット送信
SIP
  IPネットワークが基準
  発信者と着信者のコールの確立
  コール管理

## Slide 4: RTP
即時対話型アプリケーションプロトコル
UDP 上で動作
  信頼性なし
  輻輳制御なし
送信側での動き
  メディアチャンクを RTP パケットにカプセル化
    RTP ヘッダを付加
  UDP セグメントにカプセル化し IP に譲渡
受信側での動き
  UDP セグメントから RTP パケットを取り出し
  RTP パケットからメディアチャンクを取り出し
  メディアプレイヤに送信し復号化, レンダリング

## Slide 5: RTP ヘッダフィールド
ペイロードタイプ (7bit)
  音声，映像符号化の形式を保持
シーケンス番号 (16bit)
  RTP の送信毎にインクリメント
  パケットロスの通知およびパケットの回復
タイムスタンプ (32bit)
  先頭バイトの送信時刻
  受信側がネットワークによるパケットの乱れを除去
  受信機で同期再生
SSRC 識別子 (32bit)
  ストリームが生成のたびランダムに番号を割り振り
  ストリームを識別

## Slide 6: SIP
  IP ネットワークが基準
発信者と着信者のコールの確立
  発信開始および発信終了の合図を送信
  発信者に受信者の IP アドレスを通知
コール管理
  コール中に新しいメディアストリームを追加
  コール中の符号化を変更
  コールに新しく参加者を招待
  コール転送
  コール保留

## Slide 7: 既知のIPアドレスとのコール確立
アリスがボブにコール確立
  アリスがボブに招待メッセージを送信
    ボブの識別子
    アリスの現在の IP アドレス
    アリスの受信フォーマット
    アリスが RTP パケットを受信したいポート番号
  ボブはアリスに応答メッセージを送信
    SIP メッセージ (200 OK)
    ボブの IP アドレス
    ボブの受信フォーマット
    ボブが RTP パケットを受信したいポート番号
  アリスは SIP の Ack を送信
  音声パケットをそれぞれ指示されたポートに送信
    それぞれ異なる符号化を利用可能

## Slide 8: SIPの特徴
out-of-band プロトコル
  SIPメッセージはメディアファイルを送受信する ソケットと異なる場所を通じて送受信
SIP メッセージは ASCII で記述
  可読性あり
  HTTP メッセージに類似
  TCP, UDP 上で動作可能
  符号化できない際, 600 Not Acceptable を送信
    アリスが招待メッセージを再送
SIP アドレスの利用
  Email アドレスに類似
  ルーティングの補助

## Slide 9: 未知のIPアドレスとのコール確立
ボブのSIPアドレスが既知でIPアドレスが未知
アリスが送信するSIP招待メッセージ
  INVITE 行 : SIPのバージョンとSIPアドレスを表示
  Via 行 : 通過する機器のIPアドレスを表示
  FromTo 行 : Emailと同様, 送信元と送信先を明記
  Call-ID 行 : コールに識別子を割り当て
  Content-Type 行 : SIPメッセージの内容の記述に 利用されるフォーマットが明記
  Content-Length 行 : 内容の長さ(byte)を表示
  メッセージの内容

## Slide 10: SIPプロキシとレジストラの利用
IP アドレスは DHCP で動的に割り当て
ボブは複数の端末について IP アドレスを保持
  アリスが IP アドレスを知っているのは非現実的な仮定
SIP プロキシ
  メッセージを送信し IP アドレスの問い合わせ
    ボブの Email アドレスから利用中の機器を特定
    プロキシがIPアドレスを含むSIP アドレスを返信
SIPレジストラ
  全てのSIPユーザが保持
  SIP アプリケーションが現在の IP アドレスを通知
  SIP アドレスを切り替えるたび登録メッセージの送信
  一定時間毎に更新メッセージの送信

## Slide 11: SIPプロキシとレジストラの例
送信側 : jim@umass.edu
受信側 : keith@upenn.edu
Jim
Keith
①招待メッセージ
②DNS ルックアップ
③リダイレクト
keith@eurcom.frを試せと指示
④招待メッセージ
⑤ メッセージ転送
⑥-⑧ 応答を返信
⑨ 通話開始